## Slide 1
DX-20S
行车安全信息终端
产品介绍与使用指南
面向一线操作人员的简明图解 · 版本 V2.1
20:30
G1234
上行
限速
348
里程
1234.5
线路
京沪线
[K] 确认 [C] 返回 [X] 翻看
DX-20S 行车安全信息终端
01 / 13

## Slide 2
目录
从认识设备到日常使用，四步带你上手这台信息终端
01
认识设备
它是什么，长什么样，按键怎么用
02
日常使用
主屏幕怎么看，信息来了怎么处理
03
常用设置与保障
个性设置、信息筛选、常见问题与保养
DX-20S 行车安全信息终端
02 / 13

## Slide 3
01
认识设备
它是什么，长什么样，按键怎么用
DX-20S 行车安全信息终端
03 / 13

## Slide 4
它是什么
一台放在驾驶室里的
行车安全信息终端
它自动接收由运指中心发来的前方安全信息，在屏幕上清晰显示，并配合声音与震动提醒您，帮您提前知道前方哪里要限速、哪里有人在作业。
✓
自动接收
后台持续监听，重要提示主动送到眼前，无需手动操作。
✓
清晰显示
车次、方向、速度、里程、线路一目了然，绿/红区分上下行。
✓
声音 + 震动
可设只响、只震、又响又震或静音，夜间也不漏提醒。
DX-20S 行车安全信息终端
04 / 13

## Slide 5
外观与按键
20:30
G1234
上行
限速
348
里程
1234.5
线路
京沪线
[K] 确认 [C] 返回 [X] 翻看
左键（上）
向上选择 / 翻看上一条信息
确认键（中上）
进入菜单 / 打开一条信息
右键（中下）
返回 / 退出当前页面
下键（下）
向下选择 / 翻看下一条信息
屏幕底栏的 [K][C][X] 会提示您此刻按哪个键能做什么，跟着提示走即可。
DX-20S 行车安全信息终端
05 / 13

## Slide 6
02
日常使用
主屏幕怎么看，信息来了怎么处理
DX-20S 行车安全信息终端
06 / 13

## Slide 7
主屏幕怎么看
20:30
G1234
上行
限速
348
里程
1234.5
线路
京沪线
[K] 确认 [C] 返回 [X] 翻看
顶部状态栏
日期、时间、信号格与电量一目了然。
中央信息区
显示车次、方向（绿/红）、限速、里程、线路。
底部操作栏
[K]确认 [C]返回 [X]翻看，随时知道怎么操作。
DX-20S 行车安全信息终端
07 / 13

## Slide 8
信息来了怎么看
① 看方向颜色
绿色=上行，红色=下行，一眼分清是否和本车相关。
② 看里程位置
确认信息生效的地点，提前规划。
③ 看限速要求
按提示控制好速度，留意前方作业或限速区段。
④ 确认收到
按需进行"已读确认"，避免重复打扰。
20:30
D2001
下行
限速
245
里程
882.3
线路
沪昆线
[K] 确认 [C] 返回 [X] 翻看
DX-20S 行车安全信息终端
08 / 13

## Slide 9
03
常用设置与保障
个性设置、信息筛选、常见问题与保养
DX-20S 行车安全信息终端
09 / 13

## Slide 10
个性设置
设
提示方式
· 只响 / 只震 / 又响又震 / 静音
· 还可选择提醒时长
设
屏幕亮度
· 多级亮度可调
· 强光调亮，夜间调暗省电
设
画面风格
· 多套配色主题
· 挑看着最舒服的一款
设
时间设置
· 自动保持时钟
· 需要时手动校准年/月/日
DX-20S 行车安全信息终端
10 / 13

## Slide 11
信息筛选与回看
只看关心的
设置筛选条件，让设备只重点提示与您相关的内容：
✓
按运行线路
只关注当前所在线路
✓
按行驶方向
只关注上行或下行
✓
按信息类型
只关注特定类别的提示
回看历史
错过了或想再看看之前的信息，按左键进入"回看"，可一条条往前翻。屏幕会显示"回看 第几条 / 共几条"，方便追溯。
回
忘记的内容，随时回看补上
DX-20S 行车安全信息终端
11 / 13

## Slide 12
常见问题与保养
Q 一直显示"正在接收"正常吗？
A 正常，说明设备在工作监听，没有新信息时也如此。
Q 没声音 / 没震动了？
A 检查提示方式是否被设为静音，或是否处于免打扰场景。
Q 信息看不全 / 看不清？
A 调高屏幕亮度，或在画面风格里换对比更明显的主题。
安全与保养
· 使用标配充电配件，避免来路不明电源线
· 环境过热会自动关机保护，降温后再用
· 勿自行拆解、撞击或进水，显示屏易碎
· 本设备为辅助提醒，仍以现场实际为准
· 长期不用也请定期充电
DX-20S 行车安全信息终端
12 / 13

## Slide 13
安全，从看清每一条提示开始
DX-20S 行车安全信息终端 · 愿每一次出行都平安抵达
感谢观看